## ДО

„ТЕХНИКС” ООД

Бул.Съединение 58, Техническа борса

гр. Хасково 6300

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

“Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по обособени позиции както следва:

Обособена  позиция 1 - Автоматична машина за плетене на мрежа – 1 бр.

Обособена  позиция 2 – Апарат за точково заваряне – 1 бр.

Обособена  позиция 3 - Електростатична система за електростатично боядисване с ниско налягане – 1 бр.

Обособена  позиция 4 - Четири валова хидравлична листо огъваща машина – 1 бр.

Обособена  позиция 5 - Автоматична ленто отрезна машина с въртящо рамо – 1 бр.

Обособена  позиция 6 - Хидравлична машина за рязане на ъгли – 1 бр.

Обособена  позиция 7 - Мобилна станция за ръчно песъкоструене – 1 бр.

Обособена  позиция 8 - Уред за прахово боядисване – 1 бр.

Обособена  позиция 9 – Линия за производство на елементи от ковано желязо, включваща следните машини:

- Машина за десениране на профили – 1 бр.

- Машина за декоративно оформяне на край и начало – 1 бр.

- Машина за подвиване и оформяне на края на детайл – 1 бр.

- Машина за изработване на декоративни елементи тип „Пръстен и Кошница” – 1 бр.

- Машина за изработване на декоративни елементи тип „S” – 1 бр.

- Хоризонтална преса за рязане и огъване на декоративни елементи – 1 бр.

- Газова пещ – 1 бр.”

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“ Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по обособени позиции както следва:

Обособена  позиция 1 - Автоматична машина за плетене на мрежа – 1 бр.

Обособена  позиция 2 – Апарат за точково заваряне – 1 бр.

Обособена  позиция 3 - Електростатична система за електростатично боядисване с ниско налягане – 1 бр.

Обособена  позиция 4 - Четири валова хидравлична листо огъваща машина – 1 бр.

Обособена  позиция 5 - Автоматична ленто отрезна машина с въртящо рамо – 1 бр.

Обособена  позиция 6 - Хидравлична машина за рязане на ъгли – 1 бр.

Обособена  позиция 7 - Мобилна станция за ръчно песъкоструене – 1 бр.

Обособена  позиция 8 - Уред за прахово боядисване – 1 бр.

Обособена  позиция 9 – Линия за производство на елементи от ковано желязо, включваща следните машини:

- Машина за десениране на профили – 1 бр.

- Машина за декоративно оформяне на край и начало – 1 бр.

- Машина за подвиване и оформяне на края на детайл – 1 бр.

- Машина за изработване на декоративни елементи тип „Пръстен и Кошница” – 1 бр.

- Машина за изработване на декоративни елементи тип „S” – 1 бр.

- Хоризонтална преса за рязане и огъване на декоративни елементи – 1 бр.

- Газова пещ – 1 бр.”

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от срока на договора за безвъзмездна помощ.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на Техникс ООД | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Обособена позиция 1 - Автоматична машина за плетене на мрежа – 1 бр.: Диапазон на телта за плетене на мрежи, минимум – 1,6 ÷ 4,2mm; Дължина на плетене до 3,20 м.; Големина на плетката, минимум – 25mm – 90mm, (т.е. Размер на каре от 25/25 до 90/90 мм.). Капацитет не по-малко от 260 м²/ч. при големина на мрежовите отвори 70x70mm и дебелина на телта 2,5 mm. Комплектована за производство на 5 размера на мрежовите отвори. Всички настройки и команди да се задават от контролер с touch screen екран. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 CNC Управление Работа с два бр. тел едновременно Наличие на система за контрол качеството на телта Обособена позиция 2 – Апарат за точково заваряне – 1 бр.: Максимална дебелина на заварявания лист ≥ 3+3 мм.; Изходящ ток ≥ 7000 А.; Контрол на напрежението; Автоматично разпознаване на поставения инструмент; Автоматичен контрол на охлаждането в пневматичните клещи; Избор на оптимален ток за точкова заварка, в зависимост от наличния капацитет в мрежата. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Възможност за заваряване на тел ф 4 мм. + ф 4 мм. Наличие допълнителни приставки за клещи > 5 комплекта Обособена позиция 3 - Електростатична система за електростатично боядисване с ниско налягане – 1 бр: - Съд под налягане с вместимост ≥ 10 литра. - Филтър за материала; - Количка; - Налягане на боята – до 7 бара; - Разход на въздух ≤ 150 l/min; - Управляваща система. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на допълнително оборудване и резервни консумативи Възможност за работа с друг вид електростатични и пневматични пистолети за боядисване Наличие на вентилационна пречистваща система на работната среда Обособена позиция 4 - Четири валова хидравлична листо огъваща машина – 1 бр.: Възможност за огъване на конуси; Дигитален дисплей; Индукционно закалени валове с работна дължина ≥ 2600мм; Максимална дебелина за огъване на черна ламарина ≥ 8мм., с преден подгъв ≥ 6мм; Мощност на двигателя ≤ 7,5kW; Дигитално отчитане позицията на долните, страничните валове; Подвижен пулт за управление; Отварянето на капака за освобождаване на детайла да се контролира от пулта за управление; Задвижване на валовете от отделни хидромотори; Електрическа и хидравлична защита от претоварване. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на хидравлични странични опори Наличие на хидравлична вертикална централна опора Наличие на система за регулиране на скоростта на валовете Обособена позиция 5 - Автоматична ленто отрезна машина с въртящо рамо – 1 бр.: - Капацитет на рязане под 90°: - Кръг, минимум: Ø 300 мм. - Квадрат, минимум: 310х310 мм. - Шина, минимум: 310х450мм. - Капацитет на рязане под 45°: - Кръг, минимум: Ø 300 мм. - Квадрат, минимум: 250х250 мм. - Шина, минимум: 250х260 мм. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Функция за рязане под ъгъл 45º , 60 º в двете посоки Наличие на система за регулиране на скоростта на режещата лента от 20 до 120 м./мин Наличие на хидравлично устройство за затягане в сноп Ролков път ≥ 3 м. Обособена позиция 6 - Хидравлична машина за рязане на ъгли – 1 бр.: Минимална дебелина на рязане от 0,5 мм до 6,0мм; Дължина на рязане ≥ 200 мм; Диапазон на рязане – минимум 30°÷140°; Брой рязания в минута ≥ 50. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на система за автоматично регулиране на луфта между ножовете в зависимост от дебелината на обработвания материал Наличие на метални водачи с метрична скала Обособена позиция 7 - Мобилна станция за ръчно песъкоструене – 1 бр.: Минимум 1 диаметър на дюзата - 10,0мм; Автоматизиран казан с вместимост ≥ 200 литра, напълно окомплектован за работа; Компресор с работно налягане ≥ 8 бара; Контрол панел; Мощност на мотора ≤ 37 kW; Подаване на въздух ≥ 6 м3/min. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на винтова компресорна система осигуряваща дебит на въздух при 8 bar. > 7 м³./мин. в комплект с филтрираща система и изсушител на въздуха Наличие на ресиверна система ≥ 3 м Наличие на вентилационна пречистваща система на работната среда Обособена позиция 8 - Уред за прахово боядисване – 1 бр.: Мощност, дебит на прах ≥ 500 gr/min; Работен режим – ръчен или автоматичен; Възможност за запаметяване на поне 20 програми; Интегрирано автоматично регулиране на напрежението в определен режим; Пистолет хромиран с въздушен контрол; Комплект, накрайник за фуги и за разпръскване; Инжекторна помпа. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на количка с вибро маса и РСС (прецизен контрол на зареждане) Наличие на пневмо група за пречистване и подготовка на въздуха Наличие на вентилационна пречистваща система на работната среда Обособена позиция 9 – Линия за производство на елементи от ковано желязо, включваща следните машини: 1. Машина за десениране на профили – 1 бр.: Мощност на мотора до 7.5 kW; Комплектована за изработка на минимум 3 различни десена; Капацитет – минимум 1,5 тона за 1 час Профили, които могат да се обработват, минимум: - Шина от 12х6 до 40х10; - Квадрат плътен от 12х12 до 16х16; - Квадратни тръби от 15х15 до 60х60. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на система за контрол на скоростта Възможност за обработка на шина до 60х10, плътен квадрат до 25х25 и правоъгълни тръби до 60х80 Наличие на комплект от ролки за изработка на > 6 различни десена 2. Машина за декоративно оформяне на край и начало – 1 бр.: За оформяне на загрети заготовки; Капацитет на обработване, минимум - материал от 12х6мм до 60х10 мм. Мощност на електродвигател до 4 кW Производителност – за материал 12x6 мм – 60х10 мм. минимум 1000 броя за 8 часа. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на комплект от ролки за изработка на > 5 различни десена Възможност за обработка на плътен квадрат 16х16 мм. 3. - Машина за подвиване и оформяне на края на детайл – 1 бр.: Капацитет, минимум: - Квадрат плътен от 6х6 до 12х12 мм. - Шина от 10х3 до 30х10 мм. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не | 1 2 Възможност за навиване края на предварително загряти заготовки от плътен квадрат 16х16 мм. 4. Машина за изработване на декоративни елементи тип „Пръстен и Кошница” – 1 бр.: Управление – контрол панел със сензорен LCD екран; Оборудвана за изработка на елемент „Кошница” от материал 12х12 и 24х24 мм. Оборудвана за изработка на елемент „Пръстен” с диаметър от 100 до 120 мм. Оборудвана за усукване на материал 12х12 мм. Мощност на електродвигател до 4 кW. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на оборудване за усукване на плътен квадрат до 25х25 мм. и шина 30х10 мм. Наличие на оборудване за изработка на декоративен елемент "Пръстен" с диаметри от ф 80 мм. до ф 120 мм. Възможност за усукване на материалите в различни участъци 5. Машина за изработване на декоративни елементи тип „S” – 1 бр.: Капацитет на огъване (студени заготовки), минимум: Квадрат плътен от 6х6 до 16х16 мм. Шина от 10х3 до 40х10 мм. Капацитет на огъване (загрети заготовки), минимум: Квадрат плътен 25х25 мм. Окомплектована с минимум 5 различни инструмента за огъване. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на комплект от инструменти за изработка на ≥ 10 различни вида детайла 6. Хоризонтална преса за рязане и огъване на декоративни елементи – 1 бр.: Капацитет на рязане: до 25х10 мм., при минимум 30 удара в минута; Капацитет на огъване - ≥ 500 бр. за час: - Плътен квадрат - до 20х20 мм. - Шина - до 40х10 мм. Окомплектована с минимум 5 различни инструмента за огъване. Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Наличие на комплект от инструменти за изработка на > 5 различни десена Наличие на резервен нож и „cut“ файлове за матрици (чертеж на матрица) Капацитет на огъване на шина до 50х10 мм. и плътен квадрат 25х25 мм. Мощност на електродвигателя до 7,5 kw. 7. Газова пещ – 1 бр.: Мощност на ел.мотора ≥ 1,1kW; Разход на газ (пропанбутан) ≤ 0,6 L/h Допълнителни характеристики, съгласно методиката за оценка на офертата: Допълнителни технически предимства Да/Не 1 2 Капацитет на горивна камера ≥ 200 заготовки от шина 12х6 мм. Възможност за нагряване на шина от 12х6 до 60х10 мм. и плътен квадрат от 10х10 до 25х25 мм. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка. Моля да дадете вашата оферта за срок на гаранционно обслужване в месеци. ВАЖНО: Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по-кратък от 12/дванадесет/ календарни месеца, считано от датата на двустраннo подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата и не по-дълъг от 84/осемдесет и четири/ календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани. Моля да дадете вашата оферта за условия на извънгаранционно обслужване, съгласно следната таблица: Условия на извънгаранционно обслужване Да/Не 1 2 1. Профилактични дейности: Минимум един профилактичен преглед годишно. Предупреждение за предстоящи планови ремонти, смяна на масла, консумативи и части със срок на експлоатация. Информиране за настъпили промени в експлоатационните изисквания, промени в стандартите касаещи машините и иновации. 2. Условия на плащане и гаранция: Гаранция на извършеният ремонт ≥ 6 месеца. Влаганите части и консумативи да бъдат с доказан произход и цени съобразени със средните на пазара и гаранция съответстваща на дадената от производителя Плащането се извършва след подписване на ремонтен протокол и издаване на фактура. Моля да дадете вашата оферта за време за реакция при възникнал проблем в часове. ВАЖНО: С оглед подаването на реалистични оферти, участниците не могат да предлагат време за реакция при възникнал проблем под 1/един/ час. Предложения, които не отговарят на посоченото ограничение ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Активът/те, обект на процедурата трябва да бъде/бъдат придружен/и от: технически паспорт / спецификация; ръководство за експлоатация на български език на хартиен и на електронен носител; гаранционна карта. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Собствеността върху доставеното оборудване следва да премине във владение на фирма „Техникс“ ООД в момента на окончателното приемане на доставката, удостоверено чрез подписване на финален приемо – предавателен протокол за доставки по образец на възложителя. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Провеждане на безплатно обучение на персонала на фирма „ТЕХНИКС“ ООД за работа с новото оборудване. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). НП |  |  |
| Други: Оборудването следва да се достави на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение” № 58 и бул. Илинден 66 |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматична машина за плетене на мрежа | 1 бр. |  |  |
| 2 | Автоматична машина за плетене на мрежа | 1 бр. |  |  |
| 3 | Електростатична система за електростатично боядисване с ниско наляган | 1 бр. |  |  |
| 4 | Четири валова хидравлична листо огъваща машина | 1 бр. |  |  |
| 5 | Автоматична ленто отрезна машина с въртящо рамо | 1 бр. |  |  |
| 6 | Хидравлична машина за рязане на ъгли | 1 бр. |  |  |
| 7 | Мобилна станция за ръчно песъкоструене | 1 бр. |  |  |
| 8 | Уред за прахово боядисване | 1 бр. |  |  |
| 9 | Линия за производство на елементи от ковано желязо, включваща следните машини: | 1 бр. |  |  |
| 9.1 | Машина за десениране на профили |  |  |  |
| 9.2 | Машина за декоративно оформяне на край и начало | 1 бр. |  |  |
| 9.3 | Машина за подвиване и оформяне на края на детайл | 1 бр. |  |  |
| 9.4 | Машина за изработване на декоративни елементи тип „Пръстен и Кошница” | 1 бр. |  |  |
| 9.5 | Машина за изработване на декоративни елементи тип „S” | 1 бр. |  |  |
| 9.6 | Хоризонтална преса за рязане и огъване на декоративни елементи | 1 бр. |  |  |
| 9.7 | Газова пещ | 1 бр. |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие:

7.1 В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, или обединение на физически и/или юридически лица се прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна - оригинал или копие – заверено от кандидата придружено с превод на документите на български език. Кандидатът представя и договор за обединение или документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия обединението, с нотариално заверени подписи на участниците в него, както и подробно описание на дела на участие на съдружниците в настоящата поръчка. Документът за учредяване на обединението се представя в нотариално заверено копие;

В случай на подавани оферти от обединения на физически и/или юридически лица, документите по т. 1 и т. 2  следва да се представят за всяко лице от обединението.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

# Footnotes

Не се посочва при извършване на периодични доставки.